## Slide 2: Avant propos : Vie privée
Intercepter des appels téléphoniques
Eteindre les téléphones pour votre vie privée
Données non concernés :
    Le BTS est en mode live
Améliorer les nombres des victimes
Notes: Avant de commencer ; Il faut parler un peu de la protection de la vie privée.
Lors de la présentation; Les appels téléphoniques peuvent être interceptés, surprise!!!
Eteindre votre téléphone si vous voulez protéger votre vie privée
Si ce n'est pas du GSM càd 2G+, 3G ou 4G que vous êtes en train de connecter, alors il n'y a pas de soucis,
Les données ne sont plus enregistrées après les conférences : Le BTS démarre en live bootable et sans HDD
Le grand effort pour la présentation est de montrer comment faire pour avoir plusieurs victimes dans l’IMSI-Catcher.

## Slide 3: C’est quoi l’IMSI ?
IMSI=International Mobile Subscriber Identity
Une des identifications de la carte SIM
    Analogie au nom de la carte SIM
Dans la carte SIM
TMSI identifiant en Um
Notes: Le but de cette presentation est de montrer c'est qu'un IMSI-Catcher mais avant, C'est quoi IMSI ?
L’IMSI veut dire International Mobile Subscriber Identity
C’est l'une des identifications de l'utilisateur se trouvant dans la carte SIM
L’IMSI est comme un nom de la carte SIM dans un réseau mobile et kc est la clé secrète protégeant l’utilisateur.
C'est comme l'identifiant dans le réseau GSM
L’IMSI se trouve donc dans la carte SIM
L'identification sera remplacée par le TMSI quand la carte essaie de connecter à une station de base càd dans l’interface air appelé également Um

## Slide 4: C’est quoi l’IMSI-Catcher?
Les fausses stations de base
Signal élevé
    Les pirates gagnent dans tous les cas
En GSM, priorité du BTS
    A5/x ; Puissance Tx, Gain Rx
Signal élevé + A5/0 => Obtention Victimes
Première apparition en 1993 par R&S
    Que pensez vous de notre pays ?
Notes: C’est quoi l’IMSI-Catcher ?
Quand votre téléphone est en train de sélectionner des cellules, elle choisit la cellule ayant un signal élevé, dans mon cas j'utilise une antenne haute gain et une antenne pointée directement vers vous, ma station possède le meilleur signal, j'ai pas dépassé 25mW parce que l'endroit est étroit est que vous êtes près de moi! Je pense que votre téléphone choisisse ma station. Ces fausses stations de base en imitant les stations de base de l’opérateur sont appelées l’IMSI-Catcher.
Le téléphone se connecte sur la station ayant un signal élevé. Donc, un pirate peut toujours avoir des victimes
En GSM, c'est la station de base qui est responsable de toute configuration! quand vous connectez sur ma station, et comme c'est ma station, je peux donc configurer à ne pas utiliser de chiffrement càd A5/0; à ne pas utiliser le saut de fréquences, ... Si je décide de ne pas utiliser de chiffrement, et bien les utilisateurs acceptent cette proposition sans poser de question. Et votre téléphone en entendant cela :" ah pas de crypto, bien sûr, nous allons y connectez"; Je ne fais pas des trucs malicieux, ce test est pour la fonctionnalité simplement mais si je veux, je peux
Donc avec un signal élevé et négociation de chiffrement A5/0 ; vous êtes sûr d'avoir des victimes et vous pouvez rien faire et il y a une forte probabilité que vous ne doutez de rien et je peux également exploiter votre téléphone en guise
L'attaquant est responsable de sa station de base. Ainsi, il peut contrôler totalement la victime,
La technique a été montrée pour la première fois par R&S en Europe en 1993.
Le prix de l'équipement coûte en quelques millions de dollars, dans mon cas, l'équipement le plus couteux est le laptot, le box et le im-me; avec cette technique, il est possible d'intercepter de appels avec des coûts 100fois moins que ce que les vendeurs des équipements militaires font.

## Slide 5: IMSI-CATCHER crypto
L’attaquant et son BTS malicieux
Connexion des victimes dans le BTS
BTS sans chiffrement
Obtention des victimes sans rainbowtable
Avertissements possibles mais:
    Trop de confusion des utilisateurs
    Par défaut, message désactivé par l’opérateur
Notes: L’IMSI-Catcher crypto ne fait aucun chiffrement càd A5/0.
C'est l'attaquant qui crée la station de base
Les téléphones victimes y entrent
La station de base dit au téléphone de ne pas utiliser de chiffrement
L'attaquant obtient ses victimes sans même utiliser des tables en arc en ciel ou des dictionnaires
En réalité donc, dans le réseau GSM, quand un téléphone se connecte sur un réseau sans chiffrement, l’utilisateur obtient un message d'avertissement; dans la spécification de 3GPP, si vous voulez désactiver ce message, il faut juste changer quelques configurations lors de l'écriture de cette information dans la carte SIM.
Toutes les cartes SIM que j'ai vu désactivent ce message alors que la spécification le dit. C'est un choix délibéré de la part de l'opérateur, si vous allez en Inde, les téléphones utilisés ne supportent pas le chiffrement! C’est illégal! En Inde, les téléphones supportent A5/0, c'est ennuyeux d'avoir un message d'avertissement tout le temps pour les indiens!
Du point de vue des victimes :
Le téléphone peut être avertit, mais il ne fait pas cela à cause de :
Plusieurs confusions pour l'utilisateur
Le message d'avertissement est désactivé par défaut par les opérateurs

## Slide 6: Les Spectres utilisées
4 bandes pour le réseau GSM
    850, 900, 1800, 1900
GSM-850 et GSM-1900 utilisés en USA
    900 et 1800 en Europe
900 et 1800 en Europe
US ISM Band : 902-928Mhz
    Quelques fois 902-914Mhz
Quand-Bande supporte ISM-Bande
    Les téléphones en Europe également
Notes: Parlons donc des Spectres utilisées
- 4 bandes pour le réseau GSM :
-- 850, 900, 1800, 1900
- GSM-850 et GSM-1900 utilisés en USA
--900 et 1800 en Europe
- GSM-900 : 890-914Mhz
- US ISM Band : 902-928Mhz
-- Quelques fois 902-914Mhz
(Votre téléphone est tellement stupide et ne tient pas en compte dès l'endroit où il est, même en Europe, si ce n'est le réseau GSM-900 ou 1800, le téléphone se connecte toujours à la station de base)
- Quad-bande téléphone peut supporter ISM-Band BTS
-- Les téléphones en Europe également

## Slide 7: ISM Bande
Industrial , Scientific, Medical band
    Basse puissance et Basse fréquence
Peut-on utiliser ISM band pour le GSM!?
    La réponse et oui!
Notes: Qu’est ce que donc une ISM Bande ?
ISM signifie Industrial , Scientific, Medical bande
-- basse puissance, faible utilisation et basse fréquence
- Peut-on utiliser ISM band pour le GSM!?
La réponse et oui!

## Slide 8: Amateur Radio
Facilité d’avoir du License
    http://kb0mga.net/exams pour l'examen
    Bien comprendre les questions
1500W puissance limite (!)
Transmission numérique possible à condition :
    Une spécification publique
Pas de Chiffrement
Pas de limitation sur l’ antenne
Vérification de fréquence toutes les 10minutes
Notes: Il est facile d’avoir du License :
Il faut visiter ce site pour passer l'examen et bien prendre le temps de bien comprendre les questions avant de répondre.
Pour avoir une License; la puissance limite en Amérique est de 1500w,
Si la spécification est publique; la transmission numérique peut obtenir une License
Comme GSM est publique depuis sa création; c’est facile d’avoir du License.
Selon la loi donc, la transmission sécurisée doit avoir un accord de la part de l'Etat, comme pas chiffrement donc c'est possible
Il faut respecter la limitation sur l'antenne et la puissance en RF (pour la puissance, pas besoin de License si l'émetteur est inferieur à 2w; comme c’est 25mw c'est très peu)
La station de base doit être vérifiée toutes les 10minutes (pour éviter l’écrasement d'autres fréquences)

## Slide 9: Identifier le BTS
Utilisation de BTS avec plus de puissance
Configuration égale à l’opérateur dans GSM
-> Self-Dos
Besoin de script en 900Mhz
Notes: Comment notre téléphone identifie t-il à une station de base ?
La solution pour pouvoir faire une transmission GSM conforme consiste à :
- Utiliser une station de base avec plus de puissance
- Utiliser la même configuration que l'opérateur pour avoir un self-Dos
- Avoir un script travaillant en 900Mhz (très connu en utilisant SDR)

## Slide 10: ID-Me
Une introduction sur IM-ME
    Travis Good speed a fait le travail
    http://travisgoodspeed.blogspot.com/2010/03/im-me-goodfet-wiring-tutorial.html
+10dbm en sortie, large bande de fréquence
Facile à programmer en C
    Flashage par Travis's GoodFET
fréquence  puissance de l’USRP
Amplification du signal
Notes: ID-ME permet d’avoir plus de performance au front-End
Comme introduction sur im-me : Travis Good speed a fait le travail sur son site web.
L’IM-ME permet d’avoir +10dbm en sortie, large bande de fréquence
Il est facile à programmer en langage de programmation C
Encore, Travis's GoodFET a fait un tutoriel pour le flasher
Il faut faire correspondre la fréquence et le puissance de l'USRP
IL est aussi possible de Combiner le signal pour l'amplifier après.

## Slide 11: Installation du BTS
USRP
    2xRFx900
    ClockTamer
      http://code.google.com/p/clocl-tamer
      précisions de l'horloge (+/-100Hz en 1.9Ghz)
Laptop
    Debian
    OpenBTS
    Asterisk
Un BTS GSM : voix seulement
Notes: Concernant l’installation du BTS;
Il faut se procurer d’un USRP avec 2xRFx900 daughterboards (circuit d'accompagnement) et du ClockTamer afin d’ avoir plus de précisions de l'horloge (+/-100Hz en 1.9Ghz)
L'horloge avec GSM doit être bien équilibrés, dans le cas contraire, les téléphones n'arrivent pas à voir la station de base; ou encore utilisation de GPSDO pour calibrer l'horloge.
Il faut acheter également un laptop et installer un OS Debian avec les logiciels concernés : OpenBTS et Asterisk
A Noter qu’un BTS basique ne supporte que la voix seulement! (càd pas de donnés)

## Slide 12: Demo 1 BTS en test Mode
Notes: Pour la Démonstration 1 ; il a démarré le BTS en Mode test
Il a Utilisé la commande TMSI-S de OpenBTS
Selon vous Mode test signifie quoi en GSM ? Réponse : MCC = 001 MNC = 01
Ses deux valeurs signifient : Réseau test et pays test
On peut choisir le nom voulu du réseau comme defcon18 par exemple
Vous pouvez faire de recherche de réseau mais je préfère que votre téléphone reste ainsi

## Slide 13: Cloner l’opérateur
Identification Réseau : MCC et MNC
Mobile Country Code (310 pour USA)
    Listes en Wikipedia
Mobile Network Code (2-3 digits)
    Listes en Wikipedia
Pour un changement :
    Cloner le réseau GSM selon MCC et MNC
Vérification par la carte SIM
    Nom sensible à la casse par certains opérateurs
Notes: Le but consiste à Cloner le réseau d’un opérateur
Le réseau est identifié par MCC et MNC
Le MCC ou Mobile Country Code est de 310 pour USA
Pour toute les listes possibles, il faut visiter le site Wikipédia
Le Mobile Network Code est formé de 2-3digit
Pour toute les listes possibles, il faut visiter également le site Wikipédia
Quelque changement comme mesure de sécurité du part de l’opérateur donc il faut Cloner le réseau GSM selon MCC et MNC
Quelques fois aussi; certaines cartes SIM vérifient le nom de l'opérateur : Dans d’autres cas, le nom est sensible à la casse pour plus de sécurité si la carte SIM implémente cette mesure mais très facile à falsifier
Résultat pour la démonstration 1 avec le réseau test 50 personnes puis 30 personnes de plus
(Test mode et fréquence inconnu, votre téléphone s'y connecte toujours! Généralement c'est la marque iPhone)

## Slide 14: Demo 2 Cloner MNC/MCC Nom de l’opérateur
Notes: Dans sa démonstration 2 ; il a Cloné MNC/MCC et changé le nom de réseau
Il a Cloné TNT mobile ; un opérateur téléphonique en Amérique en utilisant la commande cellid puis la commande config.gsm de l’OpenBTS
Le téléphone n’arrive pas à distinguer le faux réseau à celui du vrai opérateur du TNT

## Slide 15: Perspective
DIY IMSI-Catcher
    Capture du victime dans la station de base
Possibilité d’ajout filtre IMSI-IMEI
    IMEI = Identifiant de l’Equipement
Cette technique prend beaucoup du temps
    Comment la procéder rapidement ?
Capture des appels et SMS entrant seulement
    Comment procède t-on pour les trafics sortants ?
Notes: Maintenant, notre but est atteint puisque nous savons créer de manière simple notre propre IMSI-Catcher. Ainsi, Le téléphone du victime peut entrer dans la station de base et envoyer son trafic
Il est possible également d'utiliser des filtres IMSI-IMEI. L’IMEI consiste à un identifiant de l'équipement
Que pouvons-nous faire mieux ?
Le procédé de capture du victime prend beaucoup de temps; la question qui se pose est donc : Comment peut-on le faire rapidement.
Avec notre IMSI-Catcher; il est possible de capture les appels et les sms entrant seulement. Une autre amélioration est donc comment procéder pour les appels sortants !?

## Slide 16: Handover plus rapide
Que faire pour avoir plus de victime ?
    Comment le faire plus rapidement ?
Beaucoup de possibilités
Le Neighbours List
Changement de LAC
Utilisation de Brouilleur
Amélioration de gain Rx
Notes: Pour l’amélioration de l’handover la question qui se pose est donc:
Que faire pour avoir plus de victime en handover ?
Et comment le faire plus rapidement ?
Pour répondre à ses question, il existe plusieurs possibilités :
- Neighbours List ou listes de cellules voisines
- changer le LAC ou Local Area Code
- Brouilleur
- Améliorer le gain en réception

## Slide 17: GSM-Neighbours
Listes de station voisine
    Partage des canaux à utiliser
Monitoring des canaux voisins
    Augmentation la rapidité de handover
L’attaquant utilise ses infos pour :
    Identifier les cellules voisines
    Installer la station de base
    Interconnecter rapidement les téléphones du BTS
Notes: GSM-Neighbors
Chaque station de base GSM possède une ou des listes voisines pour dire à la cellule quelle liste fréquence à ne pas utiliser pour la station voisine
Il faut faire un Monitoring des canaux voisins pour augmenter la rapidité de handover
L'attaquant peut utiliser cette information pour :
-- Identifier les cellules voisines qui sont loin de la cellule en question
-- Installer la station de base en question pour cette cellule
-- pouvoir interconnecter rapidement les téléphones dans cette station de base

## Slide 18: Les cellules voisines
Nokia 3310(900/1800) / 3390(1900)
    Network monitor mode
    Un renifleur (sniffer) de GSM aux alentours
Utilisation de FBUS et MBUS Câble
Utilisation de Gammu
    Interprétation de wireshark
Utilisation de liste voisine par la signalisation « System Information 2 »
Notes: La recherche des cellules voisines pour la première fois dans le monde de l’OpenSource se fait par L’utilisation du téléphone Nokia 3310(900/1800) / 3390(1900) avec Network monitor mode et en faisant un renifleur (càd en sniffant) les signalisations GSM aux alentours
Pour ce faire, les méthodes utilisées sont les suivantes :
- Utilisation de FBUS et MBUS Câble
- Utilisation de Gammu
- Enregistrement des traces en xml avec interprétation du logiciel wireshark
- Utilisation de liste des cellules voisine par la signalisation "system information 2" sous forme de burst

## Slide 19
Demo 3 Net Monitoring avec
Location area Code
Notes: La démonstration consiste à faire du Net Monitoring avec Location area Code

## Slide 20: Local Area Code
Envoie du LAC dans la broadcaste par le BTS
Groupe de cellules pour une zone définie
    Handover facile
Changement de LAC …
    … Changement de nouvelle zone
    … Téléphone en mode Handover
Changement de LAC -> Rapidité handover
Notes: Le LAC est envoyé en broadcaste par le BTS
C'est un groupe de cellule pour une zone bien définie pour faciliter le handover dans cette zone
Si un téléphone voit le changement de LAC; il pense qu'il change vers une nouvelle zone et fait un handover
Changer le LAC entraine donc la rapidité de handover
(En voyant ca, le téléphone dit, lac changé, allons entrer dans cette nouvelle cellule)

## Slide 21
Demo 4 Changement du LAC
Notes: La démo 4, consiste à faire une station de base avec changement de LAC
Comme résultat de la démonstration 2 : l’IMSI-Catcher a capturé 24 victimes

## Slide 22: Puissance
Pas de connaissance de paramètres pour la première fois de la station
    Les fréquences et les LAC
Long scan évité par
    MNC et MCC avec haut signal
Scan rapide dans ce cas
Perte du signal, même procédé
    Avantageux pour l'attaquant
Notes: Puissance
Quand nous démarrons pour la première fois la station de base, nous ne connaissons pas les fréquences et les LAC
Pour améliorer l’étape en évitant un long scan pour voir les cellules il faut choisir MNC et MCC avec haut signal
Le téléphone utilise donc un scan rapide quand la cellule est trouvée
Quand le signal est perdu, on assiste à la même procédure,
C’est également un grand avantage pour l'attaquant

## Slide 23: Perte des signaux
Concernant 2G
    Bonne conception pour 3G
Jamming 2G
    Moyen facile pour trouver des victimes
Jamming 3G
    Interception 3G difficile
    Attaque pour forcer les victimes à utiliser 2G
Peut-on créer un jammer sur toute la bande ?
Notes: Le handover est aussi plus rapide lors d’une perte des signaux
Nous parlons de 2G car 3G est beaucoup mieux
Le Jamming 2G est donc un moyen facile pour trouver des victimes
Un Jamming 3G permet :
-- une interception 3G est plus difficile
-- une attaque pour forcer la victime d'utiliser 2G.
La question intéressante est donc : est ce qu'un attaquant peut faire un jammer sur toute la bande !?
** Quelle est la plage de la bande utilisée

## Slide 24: Générateur de bruit
l'attaquant peut transmettre bruit puissant
    Un signal perturbateur pour la cellule
    Une perte de signal pour les victimes
Le générateur de bruit est-il chers ?
    450 dollars en eBay
L’amplificateur de puissance est-ils chers ?
    400dollars pour 100watt
100w de bruit = grande perturbation
Notes: Ce qui amène sur le générateur de Bruit.
Comme l'attaquant peut transmettre des bruits de haute puissance, on assiste donc à la présence d’un signal perturbateur pour la cellule et d’une perte de signal pour les victimes.
Les questions qui traçassent sont donc :
Le générateur de bruit est-il chers ? Comme réponse : 450 dollars en eBay
L’amplificateur de puissance est-ils chers ? La réponse est donc 400dollars pour 100watt
A noter que 100w de bruit peut aboutir à une grande perturbation

## Slide 25
Demo 5 Brouilleur des réseaux cellulaires
Notes: La démonstration 5, consiste à un brouilleur des réseaux cellulaires

## Slide 26: Juste pour rire
Dangerosité des brouilleurs des mobiles
    GSM, CDMA, 3G, 4G …
Impossible de défendre contre eux
Besoin de quelques burst seulement
    Un moyen de faire l'attaque plus offensive
Jusqu'où le Dos se propage-t-il?
    Avec 100w et une bonne antenne!
    Dos tous Las Vegas
    Qu’est ce qui va se passer après ?
Notes: Jamming cell phone est dangereux : perturbe gsm,cdma, 3g ...
C’est aussi Impossible de défendre contre eux
Il envoi seulement quelques simples burst seulement. C’est donc Un moyen de faire l'attaque plus offensive
Jusqu'où le Dos se propage-t-il?
Avec 100w et une bonne antenne; il est possible de faire un Dos tous Las Vegas.
On ne sait pas ce qui va se passer après...

## Slide 27: Rx Gain
Astuce du BTS
    Envoi du signal en usurpant sa mesure comme X dbm
Configuration définie par la spécification GSM
    Options à compléter dans certains cas
Bonne configuration du BTS selon l’attaquant
    Inexistante commande pour OpenBTS
point essentiel trouvé par R&S compagnie
Notes: Si le téléphone reçoit un bon Rx Gain, l’IMSI-Catcher sera plus efficace.
C’est une astuce qu’une station de base peut faire : Le BTS peut envoyer un signal en faisant semblant que la mesure de signal est Xdbm
Cette configuration est déjà définie sur la spécification du GSM ; peut-être que dans certains BTS , cette option n’est pas définie et à compléter.
Un attaquant peut bien configurer son BTS pour faire apparaitre un bon rx gain dans le téléphone du victime mais OpenBTS ne supporte pas ça pour le moment
c'est le point essentiel trouvé par R&S compagnie

## Slide 28: Inbound Call
IMSI-Catcher  cellule séparée
    Téléphone éteint pour les services entrants
téléphone éteint -> Voice mail
    Que peut on faire d’autres ?
Résultat :
l’attaquant n’a pas les services entrants
Solution : faire un spoofing du réseau
Notes: La deuxième amélioration consiste aussi à l’Inbound Call ou aux appels et SMS entrants.
Comme IMSI-Catcher est une cellule séparée; les appels entrants sont considérés comme pas trouvés dans les réseaux, téléphone éteint
Et, si un téléphone est éteint alors l’appelant reçoit un message Voice mail.
Que peut on faire d’autres ?
Car l’attaquant n’a pas donc les appelset SMS entrants
Solution : faire un spoofing de l’IMSI, comme si on est réellement le réseau

## Slide 29: Les problèmes du spoofing
Connaissance de l’IMSI/IMEI
    Pas forcément la connaissance de Ki
connecter avec l'IMSI de la victime
Envoyer RAND challenge de victime
Casser key Stream de la victime
Découvrir la clé de session kc
Réutiliser cette clé
Notes: Cependant pour avoir les appels et les sms entrants, il faut faire face à certains problèmes. Il existe deux options
Il faut connaitre l'IMSI/IMEI mais si possible connaitre Ki la clé secrète; mais ki n’est pas trop obligatoire
- iL faut connecter avec l'IMSI de la victime ; envoyer RAND challenge de victime ; casser key Stream de la victime et découvrir la clé de session kc et réutiliser cette clé

## Slide 30: Casser la clé de session?
Avoir besoin de casser un crypto
    Comme amélioration de l’IMSI-Catcher
Négociation de la cryptographie utilisée
    A5/2 idéal pour être craqué
    A5/1 nécessite un rainbowtable
Pas de chiffrement pour les outban
Notes: Pour la deuxième méthode il faut Casser les clés de GSM. C’est dans cette partie qu’il faut casser un crypto comme A5/1 ou A5/2 pour avoir les inbouds
Attaquant négocie avec la clé que l'on peut casser :
-- A5/2 idéal pour être craqué
-- A5/1 à négocier mais utilisant rainbow table pour casser kc
Cependant si vous voulez avoir seulement l’ outband call, il n'est pas crypté. C’est facile à mettre en œuvre et c’est le cas le plus courant.

## Slide 31: Solutions : ??
Pas dans le contexte de GSM – GSM est mort
Beaucoup de pays avec des mauvais config
    Implémentation de crypto diffèrent
Première solution : Utilisation du 3G
    Non encore craqué de nos jours
Deuxième solution : Plus de chiffrement
    Comme avec Internet; chiffrement à la source
Meilleure solution : Eteindre 2G utilise 3G …
Notes: Solutions : ??
- Il n’y a pas vraiment de solution dans le contexte de GSM, GSM est mort en cas dommage que certains échange de code de sécurité passe par GSM
On voit encore la plupart de ces mauvaises configurations et chaque pays implémente différente cryptographie
La première solution est l’utilisation du 3G qui est non encore craqué de nos jours
- La deuxième solution est l’utilisation de plus de chiffrement.Comme Internet, utiliser un cryptage à la source! Chiffrer avant d'envoyer
- La meilleure solution : éteindre 2G utilise 3.5G ou 4G
(Si on veut solutionner GSM, nous devons changer le réseau en entier ! au lieu de ca pourquoi ne pas utiliser simplement 3G
Cependant, par exemple Android téléphone, "use only 3G network"
)
Résultat démos 5 --> 17 victime